## Slide 1: atelier pratique : les éco-gestes
2 mai 2017 - CROUS

## Slide 3: Programme de l’atelier
Economies d’énergies : pour quoi faire ?
Petit dictionnaire de l’énergie
L’énergie dans l’habitat
Des solutions faciles : les éco-gestes

## Slide 4: Pourquoi consommer moins ?
Les réserves d’énergies sont limités et inégalement réparties ;
Limiter le changement climatique ;
Les prix de l’énergie augmentent
Les énergies renouvelables ne représentent que 14 % du bouquet énergétique français.

## Slide 5: Le saviez-vous ?
Quelle est l'énergie la plus chère au kWh ?
1 - Le gaz
2 - Le bois
3 - L'électricité
4 - Le fioul

## Slide 6: Le saviez-vous ?
Quelle est l'énergie la plus chère au kWh ?
1 - Le gaz
2 - Le bois
3 - L'électricité
4 - Le fioul
Energie | Prix de l'énergie [€/kWh] Juillet 2016
Electricité | 0,150 €/kWh
Fioul | 0,070 €/kWh
Gaz de ville | 0,074 €/kWh
Bois bûches | 0,043 €/kWh

## Slide 7: Programme de l’atelier
Economies d’énergies : pour quoi faire ?
Petit dictionnaire de l’énergie
L’énergie dans l’habitat
Des solutions faciles : les éco-gestes

## Slide 8: Définitions et unités
 | PUISSANCE
Unité | Watt (W)
 | 13
 | 75
Donnée technique

## Slide 9: Définitions et unités
 | PUISSANCE | TEMPS | CONSOMMATION
Unité | Watt (W) | Heure (h) | Wattheure (Wh)
 | 13 | 4 | 52
 | 75 | 4 | 300
Unité de référence

## Slide 10: Définitions et unités
 | PUISSANCE | TEMPS | CONSOMMATION | Tarif | Coût | Coût annuel
Unité | Watt (W) | Heure (h) | Wattheure (Wh) | € TTC/kWh | € TTC | € TTC
 | 13 | 4 | 52 | 0,1449 | 0,0075 | 10
 | 75 | 4 | 300 | 0,1449 | 0,043 | 65
Unité de référence
Donnée technique

## Slide 11: Définitions et unités
 | PUISSANCE | TEMPS | CONSOMMATION | Tarif | Coût | Coût annuel
Unité | Watt (W) | Heure (h) | Wattheure (Wh) | € TTC /kWh | € TTC | € TTC
 | 90 | 6 | 540 | 0,1449 | 0,078 | 29
 | 4,5 | 18 | 81 | 0,1449 | 0,012 | 10
Unité de référence
Donnée technique

## Slide 12: Définitions et unités
Pour comparer la consommation des équipements : le kWh

## Slide 13: En pratique
Le wattmètre
Mesure la puissance (en Watts) et la consommation d’un appareil électrique ou électronique.
3 types de mesures :
Puissance instantanée ;
Consommation au cours d’un cycle ;
Consommation sur un temps donné.
Notes: Fiche wattmetre (malette)

## Slide 14: Programme de l’atelier
Economies d’énergies : pour quoi faire ?
Petit dictionnaire de l’énergie
L’énergie dans l’habitat
Des solutions faciles : les éco-gestes

## Slide 15: Quels besoins ?
Chart: 
| Chauffage | Electricité spécifique | Cuisson | Eau chaude sanitaire
2012 | 67 | 17 | 6 | 10
Chart: 
| Chauffage | Electricité spécifique | Cuisson | Eau chaude sanitaire
1990 | 77 | 9 | 5 | 9
Répartition des consommations énergétiques d’un foyer
Source : ADEME
Notes: Chiffres plus récents ?

## Slide 16: Zoom sur l’électricité
Source : ADEME

## Slide 17: Programme de l’atelier
Economies d’énergies : pour quoi faire ?
Petit dictionnaire de l’énergie
L’énergie dans l’habitat
Des solutions faciles : les éco-gestes

## Slide 18: Le chauffage
Chart: 
| Chauffage | Electricité spécifique | Cuisson | Eau chaude sanitaire
2012 | 67 | 17 | 6 | 10
Répartition des consommations énergétiques d’un foyer
Source : ADEME

## Slide 19: Le saviez-vous ?
Combien j’économise en chauffage si je baisse la température d’un degré ?
1 – 3 %
2 – 10 %
3 – 1 %
4 – 21 %

## Slide 20: Le saviez-vous ?
Combien j’économise en chauffage si je baisse la température d’un degré ?
1 – 3 %
2 – 10 %
3 – 1 %
4 – 21 %

## Slide 21: Le chauffage
Les gestes simples
chauffer à la bonne température grâce à un thermostat (ou un thermomètre) pour régler le chauffage. Températures conseillées :
 19°C pour le salon
 17°C pour les chambres
 22°C pour la salle d’eau
 8°C EN CAS D’ABSENCE PROLONGEE
Couper le chauffage si les fenêtres sont
ouvertes
Fermer les volets la nuit ou/et les rideaux
Ne pas encombrer les émetteurs

## Slide 22: Le chauffage
  Plusieurs solutions pour une économie d’environ 28 €/an
Réglette
Boudin de porte
Mastic fenêtre
Bourrelets- Joint porte et fenêtre
Calfeutrer les fenêtres et entrées d’air inutiles
  Utilisation d’un thermostat
  Économie potentielle : 100 €/an

## Slide 23: Le chauffage
L’entretien
Faire entretenir les installations par un professionnel :
• tous les ans pour les chaudières, c’est obligatoire,
• tous les 3 ans pour les climatisations (risque d’encrassement et de fuite du fluide frigorigène).
Entretenir soi-même certaines pièces des installations :
• Nettoyer ou changer les filtres de la climatisation réversible 2 fois par an,
• Dépoussiérer et nettoyer régulièrement les bouches d’air de la ventilation à l’eau savonneuse.
Une installation mal entretenue peut diminuer de 50% son efficacité.
Le suivi régulier des consommations (relevés de compteur) permet de détecter les dérives avant qu’elles ne coûtent cher.

## Slide 24: L’eau chaude sanitaire
Chaque m3 d’eau économisé permet une économie d’eau et d’énergie
Le bon geste : régler la température d’un chauffe-eau électrique

## Slide 25: La cuisson
Utiliser une casserole adaptée au diamètre des plaques ;
La flamme ne doit pas dépasser le fond de la casserole ;
Favoriser l’utilisation des autocuiseurs (cocotte-minute) ;
Privilégier la décongélation naturelle plutôt qu’au micro-ondes ;
Couvrir les plats et baisser l’allure de chauffe dès l’ébullition (jusqu’à 25% d’économies) ;
Entretenir les plaques de cuisson et les fours.

## Slide 26: L’électricité spécifique
Electricité nécessaire au fonctionnement des appareils ne pouvant être alimentés que par ce type d’énergie.
Chart: 
| Chauffage | Electricité spécifique | Cuisson | Eau chaude sanitaire
2012 | 67 | 17 | 6 | 10
Source : ADEME
Répartition des consommations énergétiques d’un foyer

## Slide 27: Le saviez-vous ?
Sur une année et en moyenne, lequel de ces appareils est le plus énergivore ?
1 - Le fer à repasser
2 - Le sèche-linge
3 - Le réfrigérateur
4 - Le lave-linge

## Slide 28: Le saviez-vous ?
Sur une année et en moyenne, lequel de ces appareils est le plus énergivore ?
1 - Le fer à repasser
2 - Le sèche-linge
3 - Le réfrigérateur
4 - Le lave-linge
Chart: Consommation annuelle [kWh]
| Fer à repasser | Sèche-linge | Réfrigérateur | Lave-linge
Puissance [kWh] | 200 | 192 | 400 | 170

## Slide 29: Le saviez-vous ?
Saurez-vous classer ces appareils en fonction de leur puissance ?
De la plus petite puissance à la plus grande
1
2
5
4
3

## Slide 30: Le saviez-vous ?
Résultats
1
2
5
4
3
Chart: 
Puissance [W] | 5 | 6 | 36 | 1500 | 2000

## Slide 31: Le saviez-vous ?
Saurez-vous classer ces appareils en fonction de leur consommation d’énergie annuelle ?
De la plus petite à la plus grande
1
2
5
4
3

## Slide 32: Le saviez-vous ?
Résultats !
5
3
4
2
1
Chart: Consommation annuelle [kWh]
Puissance [W] | 4 | 16 | 25 | 36 | 52

## Slide 33: L’électricité spécifique
Source : ADEME
Répartition des usages de l’électricité pour les ménages (moyenne en France)

## Slide 34: Le saviez-vous ?
Un réfrigérateur non entretenu, avec 3 mm de givre, entraine :
1 - Une surconsommation de 10 %
2 - Une surconsommation de 30 %
3 - Une surconsommation de 50 %
4 - Une économie de 30 %

## Slide 35: Le saviez-vous ?
Un réfrigérateur non entretenu, avec 3 mm de givre, entraine :
1 - Une surconsommation de 10 %
3 - Une surconsommation de 50 %
4 - Une économie de 30 %
2 - Une surconsommation de 30 %
Au-delà de 3 mm, le givre entraine une surconsommation de 30 % et à 1 cm, cela représente 50 % !

## Slide 36: Le saviez-vous ?
Quelle est la température optimale d'un réfrigérateur?
1 - 7°C
2 - 0°C
3 - 2°C
4 - 4°C

## Slide 37: Le saviez-vous ?
Quelle est la température optimale d'un réfrigérateur?
1 - 7°C
2 - 0°C
3 - 2°C
4 - 4°C
Chaque degré en moins est inutile et consomme 5 % d’énergie en plus

## Slide 38: L’électricité spécifique
Les appareils de froid
Placer si possible les appareils loin d’une source de chaleur ;
Ne pas mettre de plats chaud dedans ;
Dégivrer régulièrement ;
Utiliser un thermomètre pour ajuster la bonne T°C : +4°C pour le réfrigérateur et -18°C pour le congélateur, pas moins !
Ne pas le coller au mur ;
Dépoussiérer la grille arrière ;
Vérifier l’état des joints de fermeture ;
Adapter la taille des équipements aux besoins réels : 100 L pour une personne, et 50 L par personne supplémentaire.

## Slide 39: L’électricité spécifique
Les appareils de lavage
Bon remplissage : une machine pleine consomme moins que deux demi charges ;
T°C de l’eau : utiliser le plus souvent les cycles courts à basse température ;
Privilégier le fonctionnement en heures creuses ;
Éviter l’utilisation du sèche-linge (gourmand en électricité) ;
Entretenir régulièrement les appareils : nettoyer les filtres et détartrer les machines avec du vinaigre blanc.
Un cycle à 90 °C consomme 3 fois plus d’énergie qu’un lavage à 30 °C.

## Slide 40: L’électricité spécifique
Les étiquettes énergie : bien choisir son équipement
Lave linge
Lave vaisselle
Affichage de l’étiquette énergie obligatoire

## Slide 41: L’électricité spécifique
Multimédia et informatique
Chart: Consommation annuelle (kWh)
| Ordinateur | Ordinateur portable | Tablette | Ecran d'ordinateur
Consommation (kWh) | 250 | 100 | 15 | 100

## Slide 42: L’électricité spécifique
Multimédia et informatique
60 € / an
100 € / an

## Slide 43: L’électricité spécifique
Multimédia et informatique
Les bons réflexes :
Eteindre l’écran ;
Utiliser des multiprises ;
Préférer les appareils multifonction à une multitudes d’équipements ;
Utiliser un programmateur ;
- Un ordinateur portable consomme 50% à 80% de moins qu’un ordinateur fixe.

## Slide 44: L’électricité spécifique
Halte aux veilles !
15 à 50 équipements par foyer
Puissance totale > 50 W
Coût annuel de 60 à 100 €

## Slide 45: L’électricité spécifique
En pratique : la box internet

## Slide 46: Le saviez-vous ?
Combien de réacteur(s) nucléaire(s) pourrait-on fermer si tous les français coupaient leurs veilles ?
1 - Aucun
2 – Un réacteur
3 – Deux réacteurs
4 – Trois réacteurs

## Slide 47: Le saviez-vous ?
Combien de réacteur(s) nucléaire(s) pourrait-on fermer si tous les français coupaient leurs veilles ?
1 - Aucun
3 – Deux réacteurs
4 – Trois réacteurs
1 réacteur = 1 000 000 kW de puissance
Soit en consommation 8 milliards de kWh
2 – Un réacteur

## Slide 48: L’électricité spécifique
Eclairage
Source : ADEME

## Slide 49: Le saviez-vous ?
Sur une année, en moyenne, qu’est-ce qui consomme le plus d’électricité ?
1 - Un néon
2 - Une lampe halogène
3 - Une lampe Basse Consommation
4 - Une bougie

## Slide 50: Le saviez-vous ?
Sur une année, en moyenne, qu’est-ce qui consomme le plus d’électricité ?
1 - Un néon
2 - Une lampe halogène
3 - Une lampe Basse Consommation
4 - Une bougie
Chart: 
| Néon | Lampe halogène | Lampe basse conso | Bougie
Consommation [kWh] | 96 | 500 | 34 | 0

## Slide 51: L’électricité spécifique
Eclairage
 | Nom | Durée de vie | Classe énergétique
 | LED | 40000 h | A++ ou A+
 | Fluocompactes (LFC) | 8000 h | A
 | Halogènes | 2000h | C ou D
Source : ADEME

## Slide 52: L’électricité spécifique
Eclairage
Puissance lampe à incandescence (W) | 15 | 25 | 40 | 60 | 75 | 100 | 150
Flux lumineux (lumen) | 130 | 240 | 440 | 750 | 990 | 1420 | 2290

## Slide 53: L’électricité spécifique
Eclairage
Exemple : remplacement d’une ampoule à incandescence de 60 W
Puissance lampe à incandescence (W) | 60
Flux lumineux (lumen) | 750
10 W
15 W
50 W

## Slide 54: L’électricité spécifique
Eclairage
Source : ADEME

## Slide 55: L’électricité spécifique
Des économies à la clé !
Source : ADEME

## Slide 56: Pour aller plus loin
Les formations Dr. Watt
Pack d’ampoules LED gratuites avec :
  https://www.mesampoulesgratuites.fr/
  https://www.reduc-light.fr/
Le réseau Espace Info Energie
Les ressources de l’ADEME